OPIS TECHNICZNY

Projekt oznakowania pionowego i poziomego

miejskiej ulicy Generała S. Pruszyńskiego

zlokalizowanej w Wąbrzeźnie od km 0+000 do km 1+546

- Podstawa opracowania

  - Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 58 z dnia 4 kwietnia 2003 poz. 515 z późniejszymi zmianami)

  - Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.Nr 170 z dnia 12.10.2002r.) oraz z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa (Załącznik 1,2,3 i 4)

  - Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z dnia 2003 r. Nr 177 poz. 1729)

  - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)

  - Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy ulicy Gen. Pruszyńskiego w Wąbrzeźnie.

  - Umowa z Urzędem Miasta w Wąbrzeźnie

- Przedmiot opracowania i lokalizacja.

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu, oznakowania pionowego i poziomego ulicy miejskiej Gen. S. Pruszyńskiego w Wąbrzeźnie, zgodnie z lokalizacją wskazaną na planie orientacyjnym. Projekt obejmuje organizację ruchu od km 0+000 do km 1+546 i został opracowany na bazie projektu budowlano – wykonawczego ulicy Gen. Pruszyńskiego wykonanego przez BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH, Tomasz Tarnogrodzki, oś. Kazimierza Wielkiego 15/5 62-200 Gniezno.

Przewidziany czas realizacji zadania                                                               .

- Stan istniejący

Na większości projektowanego odcinka droga przebiega po terenie płaskim, z lokalnymi

wzniesieniami o rzędnych w granicach 96 – 105 m. n.p.m. Ulica Gen. Pruszyńskiego przebiega w większej części w ścisłej zabudowie domów wielo i jednorodzinnych, blisko terenów rolniczych i leśnych. Ulica posiada następujący przekrój poprzeczny:

· od ul. Wolności na odcinku 720m - przekrój uliczny z występującymi na większej części obustronnymi chodnikami zlokalizowanymi przy jezdni; szerokości nawierzchni bitumicznej od 5,0m do 5,9m,

· odcinek pośredni o długości 250m - przekrój uliczny bez chodników; szerokość nawierzchni od 4,9m do 5,7m,

· odcinek przy drodze wojewódzkiej nr 534 o długości 580m - nieregularny przekrój poprzeczny; szerokość istniejącej nawierzchni gruntowej od 4,8m do 5,6m.

Obowiązująca organizacja ruchu przewiduje pierwszeństwo przejazdu na całym odcinku ulicy z wyłączeniem skrzyżowań na początku (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pom.) i końcu drogi (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 534 Grudziądz – Rypin), z wyznaczonymi przejściami dla pieszych. Brak oznakowania poziomego.

Podstawowe parametry projektowe:

· Kategoria ulic – gminna

· Klasa techniczna ulic – L

· Prędkość projektowa – Vp = 30, 40 km/h

· Długość ulicy Gen. Pruszyńskiego – ok. 1550m

· Ilość jezdni – 1 (dwa pasy ruchu)

· Szerokość jezdni –6,0m

· Szer. pobocza gruntowego – 0,75m (lokalnie 0,5m)

· Szer. chodnika przy jezdni – 1,25m - 2,0m

- Projektowana organizacja ruchu i ogólna charakterystyka drogi:

Wprowadzenie projektowanej organizacji ruchu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa podróżnych na ulicy Gen. Pruszyńskiego poprzez jednoznaczne oznaczenie pierwszeństwa w obrębie skrzyżowań z innymi ulicami od początku ulicy (skrzyżowanie z drogą powiatową) aż do końca (skrzyżowanie z obwodnicą miasta – droga wojewódzka) i warunków ruchu poprzez likwidację lokalnego ograniczenia prędkości do 40 km/h i wprowadzenie zakazu ruchu dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 8 ton. W miejscach niebezpiecznych gdzie występuje ograniczenie widoczności i trudna sytuacja geometryczna wprowadzono zakaz wyprzedzania oznakowany znakami B-25 w połączeniu z linią podwójną ciągłą P-4. Projektuje się pierwszeństwo przejazdu na całym odcinku drogi z wyłączeniem skrzyżowań na początku i końcu drogi, oznakowane znakami informacyjnymi D-1. W obrębie skrzyżowań wprowadzono przejścia dla pieszych”

- skrzyżowanie z ulicą Wolności (1 przejście),

- skrzyżowanie z ulicą Niedziałkowskiego i Legionistów (2 przejścia),

- skrzyżowanie z ulicą Żeromskiego (1 przejście),

- w km 0+867 zmiana ciągu pieszego (1 przejście),

- w km 1+449 zmiana ciągu pieszego (1 przejście),

i oznakowano znakami informacyjnymi D-6 wraz z pełnym oznakowaniem poziomym (linie przejścia P-10 i warunkowego zatrzymania P-14).

Na wlocie ulicy Gen. Hallera wprowadzono przejście dla pieszych, którego wykonanie uwarunkowane jest skomunikowaniem chodnika w ciągu ulicy Gen. Pruszyńskiego.

Dodatkową zmianą jest zamknięcie dojazdu z osiedla (przedłużenie ciągu pieszego), które wpłynie na przejrzystość skrzyżowania i redukcję niebezpiecznych punktów kolizyjnych na odcinku od km 0+520 do km 0+600.

Lokalizację znaków pionowych i poziomych naniesiono na plan sytuacyjny przebudowy drogi i załączono do projektu.

- Uwagi końcowe.

Jednostki prowadzące roboty w pasie drogowym zobowiązane są do utrzymania w należytym stanie wszystkie środki techniczne użyte do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót. Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej, z wyposażonymi elementami odblaskowymi o barwie żółtej. Oznakowanie powinno spełniać warunki Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.Nr 170 z dnia 12.10.2002r.) oraz z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa (Załącznik 1,2,3 i 4)